ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФАЗ»

Каталог деталей и сборочных  единиц

на полуприцепы :

НЕФАЗ-9334-0000010-10

НЕФАЗ-9334-0000010-11

НЕФАЗ-9334-0000010-13

НЕФАЗ-9334-0000010-16

НЕФАЗ-9334-0000010-17

9334 -10 - 3902001 КДС

Нефтекамск, 2008

| Обозначение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# УКАЗАТЕЛЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

## Группа 00- Полуприцеп бортовой в сборе

| 9334-0000010-10 | + |  |  |  |  | Полуприцеп бортовой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-0000010-11 |  | + |  |  |  | Полуприцеп бортовой (см.9334-0000010-10) |
| 9334-0000010-13 |  |  | + |  |  | Полуприцеп бортовой (см.9334-0000010-10) |
| 9334-0000010-16 |  |  |  | + |  | Полуприцеп бортовой (см.9334-0000010-10) |
| 9334-0000010-17 |  |  |  |  | + | Полуприцеп бортовой (см.9334-0000010-10) |
| 9334-08-0001120 | + | + | + | + | + | Тележка подкатная |

## Группа  24  - Ось со ступицами и тормозами

| 9334-08-2410002 | + | + | + | + | + | Ось со ступицами и тормозами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-08-2410003 | + | + | + | + | + | Ось со ступицами и тормозами |
| 9334-08-2410010 | + | + | + | + | + | Балка оси задняя |
| 9334-08-2410011 | + | + | + | + | + | Балка оси передняя |

## Группа  27  -  Опорно-стояночное устройство

| 9334-2700001-10 | + | + | + | + | + | Установка опорно-стояночного устройства(ОСУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Группа  28  -  Боковая защита, задний буфер

| 9334-08-2801510 | + |  |  |  |  | Установка боковой защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-09-2801510 |  | + |  |  |  | Установка боковой защиты (см.9334-2801510) |
| 9334-13-2801510 |  |  | + |  |  | Установка боковой защиты (см.9334-2801510) |
| 9334-16-2801510 |  |  |  | + |  | Установка боковой защиты (см.9334-2801510) |
| 9334-17-2801510 |  |  |  |  | + | Установка боковой защиты (см.9334-2801510) |
| 9334-08-2804010 | + | + |  | + | + | Установка заднего буфера |
| 96741-031-2822001 | + | + |  | + | + | Установка тележки (см.96742-2822001) |
| 9334-08-2822010 | + | + |  | + | + | Тележка |

## Группа 29 - Подвеска

| 9334-08-2900002 | + | + | + | + | + | Установка подвески (см.96741-2910002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Группа  31  - Колесо

| 9334-08-3101010 | + | + | + | + | + | Колесо с шиной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-08-3101011 | + | + | + | + | + | Колесо с шиной (см.9334-08-3101010) |
| 9334-3105030-10 | + | + | + | + | + | Ворот |

## Группа  35  -  Пневматические тормоза

| 9334-3500001-01 |  | + | + |  | + | Привод пневматических тормозов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-04-3500001-01 | + |  |  | + |  | Привод пневматических тормозов(см.9334-3500001-01) |
| 9334-3500001-02 |  | + | + |  | + | Привод пневматических тормозов |
| 9334-04-3500001-02 | + |  |  | + |  | Привод пневматических тормозов (см.9334-3500001-02) |
| 9334-08-3502120 | + | + | + | + | + | Кронштейн правый |
| 9334-08-3502121 | + | + | + | + | + | Кронштейн левый |
| 96741-3502128 | + | + | + | + | + | Опора разжимного кулака |
| 9334-08-3508001 | + | + | + | + | + | Установка привода стояночного тормоза |
| 9674-3508110-01 | + | + | + | + | + | Привод передний |
| 9334-08-3508180 | + | + | + | + | + | Трос в сборе |
| 9334-08-3533210 | + | + | + | + | + | Установка штанги РТС (см.96742-3533210) |

1-2

| Обозначение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Группа  37  -  Электрооборудование

| 9334-3700010 |  | + | + |  | + | Монтаж электрооборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-01-3700010 | + |  |  | + |  | Монтаж электрооборудования(см.9334-01-3700010) |
| 9334-3700010ЭЧ |  | + | + |  | + | Схема электрическая соединений |
| 9334-01-3700010ЭЧ | + |  |  | + |  | Схема электрическая соединений |
| 9334-3716010 | + | + | + | + | + | Установка задних фонарей |
| 9334-3724020 |  | + | + |  | + | Жгут основной |
| 9334-01-3724020 | + |  |  | + |  | Жгут основной |
| 93341-3724029 | + | + | + | + | + | Жгут задних фонарей |
| 9334-3724031 | + | + | + | + | + | Провод к контурному фонарю |
| 9334-3724060 | + | + | + | + | + | Пучок проводов передних габаритных фонарей |
| 9334-3724095 | + | + | + | + | + | Перемычка «массы» |
| 9334-3724098 |  | + | + |  | + | Пучок проводов боковых габаритных фонарей |
| 9334-01-3724098 | + |  |  | + |  | Пучок проводов боковых габаритных фонарей (см.9334-3724098) |
| 9334-3724102 | + | + | + | + | + | Перемычка «массы» |

## Группа  39  -  Принадлежности

| 6606-3919010 | + | + | + | + | + | Ящик для ЗИП в сборе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6606-3919025 | + | + | + | + | + | Дверка в сборе |
| 9674-3919040 | + | + | + | + | + | Замок с защелкой типа ЗМЧ |
| 9334-3926010 | + | + | + | + | + | Установка противооткатных упоров |

## Группа  57  - Крыша

| 9334-13-5701150 |  |  | + |  |  | Каркас крыши |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Группа  85 – Кузов

| 9334Н-8501020-13 |  |  | + |  |  | Тент платформы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9334-8502110 |  | + |  |  | + | Борт боковой передний (см. 9334-8502210) |
| 9334-01-8502110-01 | + |  |  |  | + | Борт боковой передний (см. 9334-8502210) |
| 9334-02-8502110-01 |  |  | + |  |  | Борт боковой передний |
| 9334-8502210 |  | + |  |  | + | Борт боковой средний |
| 9334-01-8502210-01 | + |  |  |  | + | Борт боковой средний (см. 9334-8502210) |
| 9334-02-8502210-01 |  |  | + |  |  | Борт боковой средний |
| 9334-8502310 |  | + |  |  | + | Борт боковой задний (см. 9334-8502210) |
| 9334-01-8502310-01 | + |  |  | + |  | Борт боковой задний (см. 9334-8502210) |
| 9334-02-8502310-01 |  |  | + |  |  | Борт боковой задний |
| 9334-8502420 | + | + |  | + | + | Стяжка |
| 9334-8504110 | + | + |  | + | + | Борт задний |
| 9334-8504110-01 |  |  | + |  |  | Борт задний |
| 9334-8609000-10 ЭП053 | + |  |  |  |  | Установка раздвижных стоек |

# 9334-0000010-10 Полуприцеп бортовой в сборе

# 9334-0000010-11

# 9334-0000010-13

# 9334-0000010-16

# 9334-0000010-17

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-10 | 10-11 | 10-13 | 10-16 | 10-17 | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-08-2801280 | 1 | - | - | - | - | Платформа в сборе |
| 1 | 9334-09-2801280 | - | 1 | - | - | - | Платформа в сборе |
| 1 | 9334-13-2801280 | - | - | 1 | - | - | Платформа в сборе |
| 1 | 9334-16-2801280 | - | - | - | 1 | - | Платформа в сборе |
| 1 | 9334-17-2801280 | - | - | - | - | 1 | Платформа в сборе |
| 2 | 9334-2700001-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка ОСУ |
| 3 | 9334-08-2804010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка бампера |
| 4 | 9334-08-2801510 | 1 | - | - | - | - | Установка боковой защиты |
| 4 | 9334-09-2801510 | - | 1 | - | - | - | Установка боковой защиты |
| 4 | 9334-13-2801510 | - |  | 1 | - | - | Установка боковой защиты |
| 4 | 9334-16-2801510 | - | - | - | 1 | - | Установка боковой защиты |
| 4 | 9334-17-2801510 | - | - | - | - | 1 | Установка боковой защиты |
| 5 | 96741-031-2822001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка тележки |
| 6 | 9334-08-3101010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Колесо с шиной |
| 7 | 9334-10-3105010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Держатель запасного колеса |
| 8 | 9334-3105030-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ворот |
| 10 | 9334-3500001-01 | - | 1 | 1 | - | 1 | Привод пневматических тормозов (с АБС) |
| 10 | 9334-04-3500001-01 | 1 | - | - | 1 | - | Привод пневматических тормозов (с АБС) |
| 10 | 9334-3500001-02 | - | 1 | 1 | - | 1 | Привод пневматических тормозов (без АБС) |
| 10 | 9334-04-3500001-02 | 1 | - | - | 1 | - | Привод пневматических тормозов (без АБС) |
| 11 | 9334-08-3508001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка привода стояночного тормоза |
| 12 | 9334-3700010 | - | 1 | 1 | - | 1 | Монтаж электрооборудования |
| 13 | 9334-04-3700010 | 1 | - | - | 1 | - | Монтаж электрооборудования |
| 14 | 6606-3919010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ящик для ЗИП в сборе |
| 15 | 9334-3926010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установка противооткатных упоров |
| 16 | 9334-10-8511111 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн крепления брызговика правый |
| 17 | 9334-10-8511112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн крепления брызговиков левый |
| 18 | 9334-13-5701150 | - | - | 1 | - | - | Каркас крыши |
| 21 | 9334-8502110 | - | 2 | - | - | 2 | Борт боковой передний |
| 21 | 9334-01-8502110-01 | 2 | - | - | 2 | - | Борт боковой передний |
| 21 | 9334-02-8502110-01 | - | - | 2 | - | - | Борт боковой передний |
| 23 | 9334-01-8502210 | - | 2 | - | - | 2 | Борт боковой средний |
| 23 | 9334-01-8502210-01 | 4 | - | - | 4 | - | Борт боковой средний |
| 23 | 9334-02-8502210-01 | - | - | 4 | - | - | Борт боковой средний |
| 25 | 9334-8502310 | - | 2 | - | - | 2 | Борт боковой задний |
| 25 | 9334-01-8502310-01 | 2 | - | - | 2 | - | Борт боковой задний |
| 25 | 9334-02-8502310-01 | - | - | 2 | - | - | Борт боковой задний |
| 27 | 9334-8502410 | 6 | 4 |  | 6 | 4 | Стойка бокового борта |
| 27 | 9334-04-8502410 | - | - | 6 | - | - | Стойка бокового борта |
| 28 | 9334-8502420 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Стяжка |
| 29 | 9334-8504110 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | Борт задний |
| 29 | 9334-8504110-01 | - | - | 1 | - | - | Борт задний |
| 30 | 9334Н-8501020-13 | - | - | 1 | - | - | Тент платформы |
| 35 | 9334-8509000-10 | 4 | - | - | - | - | Установка раздвижных стоек |
|  |  |  |  |  |  |  | Детали |
| 38 | 9674-2704042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шкворень |
| 39 | 9674-2704044 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Пластина стопорная |
| 44 | 9674-8511099 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Серьга |
| 47 | 93344-0000841 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Табличка заводская |
| 48 | 9334-0000842 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Буфер |
| 49 | 420801-3105107-01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Прокладка |
| 50 | 9334-10-8404012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Брызговик |

1-4

| Поз. | Обозначение | 10-10 | 10-11 | 10-13 | 10-16 | 10-17 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 60 | 1/60438/21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт М8-6gx30 (ГОСТ 7798-70) |
| 62 | 1/59707/21 | 38 | 18 | 22 | 38 | 18 | Болт М10х1,25-6gх25 (ГОСТ 7798-70) |
| 63 | 1/55404/21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Болт М12х1,25-6gх30 ГОСТ 7798-70 |
| 64 | 1/59709/21 | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | Болт М10х1,25-6gх35 ГОСТ 7798-70 |
| 65 | 1/12559/21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Болт М14х1,5-6gх40 ГОСТ 7798-70 |
| 67 | 1/59885/21 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | Болт М20х1,5-6gх45 |
| 72 | 1/21647/11 | 56 | 100 | 88 | 56 | 100 | Гайка Е М10х1,25-6Н |
| 73 | 1/61015/11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка Е М12х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 75 | 1/21643/11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка Е М20х1,5-6Н |
| 76 | 1/61008/11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 77 | 1/26467/01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба плоская 8,15х20 |
| 78 | 1/26468/01 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | Шайба плоская 10,2х25 ГОСТ 18123-82 |
| 79 | 1/05200/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба плоская 12,2х22 ГОСТ 18123-82 |
| 80 | 1/05204/01 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | Шайба плоская 20,4х35 ГОСТ 18123-82 |
| 81 | 1/05202/01 | 18 | 6 | 18 | 18 | 6 | Шайба плоская 16,4х28 ГОСТ 18123-82 |
| 84 | 1/05168/70 | 58 | 102 | 90 | 58 | 102 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 85 | 1/05170/70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба пружинная 12,2 |
| 87 | 1/05174/70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба пружинная 20,3 |
| 91 | 260087 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Палец 12х35.016 |
| 94 | 1/07969/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шплинт разводной 3,7х25 |
| 95 | 1/07970/01 | 18 | 6 | 18 | 18 | 6 | Шплинт разводной 3,7х30 |
| 96 | 1/28388/90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Заклепка односторонняя 3х6 |

2-4

3-4

4-4

# 9334-08-0001120  Тележка подкатная

| Поз. | Номер детали | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-08-2822010 | 1 | Тележка |
| 2 | 96741-3506068-01 | 2 | Шланг допускается замена на поз.3 |
| 3 | 5320-3506060 | 2 | Шланг гибкий передних тормозов взамен поз.2 |
| 5 | 96742-3506270 | 1 | Трубка от регулятора к ускорительному клапану |
| 6 | 96742-3506272 | 1 | Трубка от ускорительного клапана к тройнику |
| 9 | 9334-08-3506300 | 2 | Трубка к тормозной камере правая |
| 11 | 9334-08-3506301 | 2 | Трубка к тормозной камере левая |
| 13 | 9334-08-3533210 | 1 | Установка штанги ртс |
|  |  |  | Детали |
| 17 | 9674-3500034 | 3 | Угольник ввертный |
| 18 | 861003 | 4 | Угольник |
| 19 | 96741-3506091 | 1 | Тройник |
| 20 | 861318 | 1 | Угольник ввертный |
| 21 | 96741-3506088 | 3 | Гайка |
| 22 | 96741-3506527 | 6 | Кольцо уплотнительное |
| 23 | 96741-3506524 | 4 | Кольцо уплотнительное |
| 25 | 9674-3522171 | 3 | Переходник |
| 27 | 96741-3522223 | 2 | Штуцер |
| 28 | 96741-3533033 | 1 | Штанга |
| 30 | 96742-3522175 | 1 | Штуцер |
| 31 | 96741-3522228 | 1 | Болт |
| 32 | 96741-3506544 | 4 | Скоба |
| 33 | 96741-3506547 | 6 | Скоба |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 35 | 864807-П | 2 | Тройник |
| 39 | 356-70570 | 1 | Болт М12-6gх ОСТ 37.001.123-75 взамен поз.31 |
| 40 | 1/61008/11 | 5 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 42 | 1/07914/11 | 4 | Гайка низкая М16х1,5-6H ГОСТ 5918-73 |

1-3

| Поз. | Номер детали | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 1/07268/11 | 1 | Гайка низкая М22х1,5-6H |
| 46 | 1/02634/60 | 2 | Прокладка 22,1х28х1,5 |
| 47 | 1/05166/70 | 4 | Шайба пружинная 8,15 ГОСТ 6402-70 |
| 50 | 1/05170/70 | 1 | Шайба пружинная 12,2 |
| 53 | 1/05200/01 | 1 | Шайба плоская 12,2х22 ГОСТ 18123-82 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 56 | 100-3515310-01 | 1 | Клапан контрольного вывода |
| 57 | СБИТ.305122.003 | 1 | Сетка |
| 58 | Г-100-3518010 | 1 | Клапан ускорительный взамен поз.59 |
| 59 | 100-3518010 | 1 | Клапан ускорительный взамен поз.58 |
| 60 | 100-3533010 | 1 | Регулятор тормозных сил взамен поз.62 |
| 61 | 100-3533110 | 1 | Упругий элемент взамен поз.63 |
| 62 | 8007.3533 010 | 1 | Регулятор тормозных сил взамен поз.60 |
| 63 | 86383533110 | 1 | Упругий элемент взамен поз.61 |

2-3

3-3

# 9334-08-2410002  Ось со ступицами и тормозами

# 9334-08-2410003

| Поз. | Номер детали | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 002 | 003 | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-08-2410010 | - | 1 | Балка оси задняя |
| 2 | 9334-08-2410011 | 1 | - | Балка оси передняя |
| 3 | 43114-3103007-10 | 2 | 2 | Ступица с тормозным барабаном допускается замена на поз.9 |
| 4 | 9334-08-3104076 | 2 | 2 | Гайка подшипника |
| 5 | 9334-08-3502300 | 1 | 1 | Кронштейн датчика |
| 6 | 9334-08-3502301 | 1 | 1 | Кронштейн датчика |
| 7 | 9334-08-3502012 | 1 | 1 | Суппорт заднего тормоза |
| 8 | 9334-08-3502013 | 1 | 1 | Суппорт заднего тормоза |
| 9 | 9334-08-3103012 | 2 | 2 | Ступица с ротором взамен поз.3 |
| 17 | 96741-3502128 | 2 | 2 | Опора разжимного кулака |
| 11 | 9334-08-3502120 | 1 | 1 | Кронштейн правый |
| 14 | 9334-08-3502121 | 1 | 1 | Кронштейн левый |
| 22 | 5320-3501136 | 2 | 2 | Рычаг регулировочный |
| 25 | 500-3519110-01 | 2 | 2 | Тормозная камена в сборе |
| 26 | 661-3519310 | 2 | 2 | Тормозная камера тип 30 взамен поз.25 |
| 29 | 864740 (2007118А-02) | 2 | 2 | Кольцо внутреннее с роликами в сборе подшипника 2007118А ГОСТ 333-79 наружного |
| 31 | 864149-30 | 2 | 2 | Манжета 128,9х162х15 |
| 33 | 7518-АК-01 | 2 | 2 | Кольцо внутреннее с сепаратором и роликами внутреннего подшипника 7518АК1 ГОСТ 520-89 |
| 35 | 53212-3501090 | 4 | 4 | Колодка с накладками в сборе |
| 36 | 96741-3508210-031 | 1 | 1 | Рычаг в сборе |
| 37 | 96741-3508211-031 | 1 | 1 | Рычаг в сборе |
|  |  |  |  | Детали |
| 39 | 9334-08-3508220 | 1 | 1 | Уравнитель |
| 40 | 9334-08-2410004 | 2 | 2 | Прокладка |
| 42 | 96741-3104016 | 2 | 2 | Крышка |
| 43 | 9334-08-3104078 | 2 | 2 | Контргайка |
| 44 | 9334-08-3104079 | 2 | 2 | Шайба замковая |
| 45 | 9334-08-3104082 | 2 | 2 | Шайба стопорная |
| 46 | 5320-3501035 | 8 | 8 | Пружина |
| 47 | 5320-3501107 | 4 | 4 | Ось ролика |
| 48 | 96741-3501108 | 8 | 8 | Шайба регулировочная |
| 49 | 5320-3501109 | 4 | 4 | Ролик колодки |
| 50 | 96741-3501110 | 6 | 6 | Шайба |
| 52 | 53212-3501132 | 4 | 4 | Ось колодки |
| 53 | 96741-3501133 | 2 | 2 | Накладка осей колодок |
| 54 | 5320-3501134 | 4 | 4 | Чека осей колодок |
| 55 | 9334-08-3502030 | 2 | 2 | Щиток заднего тормоза |
| 56 | 96741-3501031 | 8 | 8 | Заглушка |
| 58 | 9693-3502110 | 1 | 1 | Кулак разжимной правый |
| 59 | 9693-3502111 | 1 | 1 | Кулак разжимной левый |
| 60 | 9334-08-3502113 | 2 | 2 | Болт специальный |
| 64 | 9334-08-3502119 | 2 | 2 | Кольцо защитное |
| 66 | 9334-08-3502150 | 4 | 4 | Винт |
| 70 | 9334-08-3502321 | 2 | 2 | Кольцо разрезное |
| 71 | 9334-08-3502322 | 2 | 2 | Фиксатор специальный |
| 73 | 9674-3508161 | 2 | 2 | Пружина |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 75 | 1/60431/21 | 12 | 12 | Болт ТЕМ8-6gx14 |
| 77 | 1/55403/21 | 12 | 12 | Болт ТЕМ12х1,25-6gx25 |
| 78 | 1/55405/21 | 6 | 6 | Болт ТЕМ12х1,25-6gx35 |
| 79 | 1/55409/21 | 24 | 24 | Болт ТЕМ12х1,25-6gx55 |
| 81 | 1/14083/21 | 16 | 16 | Болт ТЕМ14х1,5-6gx35 |
| 83 | 1/61015/11 | 32 | 32 | Гайка ЕМ12х1,25-6Н |
| 85 | 356-70503 | 4 | 4 | Гайка ЕМ16-6Н |
| 86 | 1/21643/11 | 4 | 4 | Гайка ЕМ20х1,5-6Н |

1-3

| Поз. | Номер детали | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 002 | 003 |  |
| 90 | 1/05200/01 | 16 | 16 | Шайба плоская 12х22 |
| 91 | 1/05166/70 | 12 | 12 | Шайба пружинная 8 |
| 93 | 1/05170/73 | 44 | 44 | Шайба пружинная 12 |
| 95 | 1/05171/70 | 16 | 16 | Шайба пружинная 14 |
| 96 | 1/05172/70 | 4 | 4 | Шайба пружинная 16 |
| 97 | 1/05174/70 | 4 | 4 | Шайба пружинная 20 |
| 99 | 864006-П | 2 | 2 | Масленка кг 1/8" |
| 100 | 864009-П | 2 | 2 | Масленка угловая кг 1/8" |
| 101 | 1/07969/01 | 2 | 2 | Шплинт 4х25 |
| 103 | 1/07985/01 | 4 | 4 | Шплинт 6х50 |
| 105 | 260088 | 2 | 2 | Палец 12х38 ОСТ 37.001.183-79 |
| 107 | 853641 | 6 | 6 | Шайба взамен поз.50 |
|  |  |  |  | Прочие изделия |
| 111 | 8997605104 | 2 | 2 | Втулка |
| 114 | 4410328080 | 2 | 2 | Датчик АВС+SO |
|  |  |  |  | Материалы |
|  | 8305020684 | 20гр | Смазка «Wabco» |

2-3

-

3-3

# 9334-08-2410010Ось (сварная)

# 9334-08-2410011

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 010 | 011 | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-08-2410020 | 1 | 1 | Балка оси |
| 2 | 9334-08-2912420 | 2 | 2 | Опора рессоры |
| 3 | 9334-08-2919070 | 1 | 1 | Рычаг реактивный верхний |
| 5 | 9334-08-2919080 | 2 | 2 | Рычаг реактивный нижний |
|  |  |  |  | Детали |
| 12 | 96741-2410034-01 | 2 | 2 | Кронштейн тормозной камеры |
| 12 | 8332-03-2410035 | 2 | 2 | Подушка держателя кулака |
| 13 | 9334-08-2410035 | 2 | 2 | Подушка |
| 14 | 9674-2822035 | 2 | 2 | Кронштейн |
| 17 | 96741-3500042 | 1 | 1 | Планка |
| 19 | 96741-3533026 | 1 | 1 | Кронштейн |
| 22 | 4947-3724193 | 4 | 4 | Скоба провода |

# 9334-2720001-10 Установка опорного устройства JOST

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-2724020-10 | 1 | Доработка рукоятки ОСУ JOST MODUL СF 1434 или HAACON 1060F №1060-0003 |
|  |  |  | Детали |
| 2 | 9334-2720028-10 | 1 | Вал |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 5 | 1/13943/21 | 16 | Болт М14х1,5-6gх45 ГОСТ 7798-70 |
| 6 | 1/21640/11 | 16 | Гайка Е М14х1,5-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 7 | 1/05171/71 | 16 | Шайба пружинная14,2 |
|  |  |  | Прочие изделия |
| 10 | JOST Modul CF 1434 | 1 | Комплект из JOST MODUL допускается замена на поз.11 |
| 11 | HAACON 1060F №1060-0003 | 1 | Комплект из HAACON допускается замена на поз.10 |

# 96742-2822001 Установка тележки

# 96741-2822001(01)

# 96742-2822002(02)

# 96741-2822002(03)

# 9638-2822001(04)

# 9638-2822002(05)

# 96742-03-2822001(06)

# 96741-031-2822001(07)

# 96742-06-2822001(08)

# 93344-2822001(09)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Сборочные единицы |
| 1 | 96742-0001120 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Тележка подкатная |
| 1 | 96741-0001120 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Тележка подкатная |
| 1 | 96742-0001110 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Тележка подкатная |
| 1 | 96741-0001110 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Тележка подкатная |
| 1 | 9334-08-0001120 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Тележка подкатная |
| 1 | 93345-0001110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Тележка подкатная |
| 1 | 93344-0001120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Тележка подкатная |
| 3 | 9674-2822012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Буфер в сборе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детали |
| 4 | 9674-2822025-01 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Болт (М22х1,5)допускается замена на поз.5 |
| 5 | 9674-2822025 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Болт (М22х1,5) взамен поз.4 |
| 6 | 9674-2822027 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Шайба косая допускается замена на поз.19 |
| 7 | 96741-2912414 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Гайка стремянки |
| 8 | 96741-2822030-20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Пластина стопорная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 12 | 1/13905/21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | Болт М16х1,5-6gх40 |
| 13 | 1/58405/31 |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 8 |  |  | Болт М16х1,5-6gх50 |
| 15 | 1/21641/11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Гайка М16х1,5-6Н |
| 17 | 1/05172/70 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Шайба пружинная 16 |
| 19 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Шайба 22.01 ГОСТ 10906-78 взамен поз.6 |

1-2

2-2

# 9334-08-2822010  Тележка

| Поз. | Номер детали | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-08-2410002 | 1 | Ось со ступицами и тормозами |
| 3 | 9334-08-2410003 | 1 | Ось со ступицами и тормозами |
| 5 | 9334-08-2822110 | 1 | Рама для крепления подвески |
| 7 | 9334-08-2910002 | 1 | Подвеска (см.96742-2910002) |
| 9 | 9334-08-3101010 | 2 | Колесо с шиной допускается замена на поз.11 |
| 10 | 9334-08-3101011 | 2 | Колесо с шиной допускается замена на поз.12 |
| 11 | 43118-3101010 | 2 | Колесо с шиной взамен поз.9 |
| 12 | 43118-3101011 | 2 | Колесо с шиной взамен поз.10 |
|  |  |  | Детали |
| 14 | 9334-08-3000012 | 40 | Гайка крепления колес допускается замена поз.21 |
| 15 | 9334-08-3101031 | 4 | Переходник с поз.11,12 взамен поз.22 |
| 16 | 9334-08-3101032 | 4 | Кольцо уплотнительное с поз.11,12 взамен поз.22 |
| 17 | 96741-3101049 | 4 | Кронштейн с поз.22 |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 19 | V8 Г0СТ 8107-75 | 4 | Колпачок-ключик с поз.11,12 взамен поз.22 |
| 20 | V5-20 ГОСТ 8107-75 | 4 | Золотник с поз.11,12 взамен поз.22 |
| 21 | 250712 | 40 | Гайка крепления колес взамен поз.14 |
| 22 | УГ8-190 (11-3116010) | 4 | Удлинитель вентиля |

# 96741-2910002 Подвеска

# 9334-08-2910002 (01)

# 93344-2910002 (02)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | Сборочные единицы |
| 1 | 4310-2912012 | 2 | - | - | Рессора задняя |
| 1 | 93К5-2912012-02 | - | 2 | - | Рессора допускается замена на поз.2 |
| 1 | 55111-2912012-02 | - | - | 2 | Рессора |
| 2 | 9385-2912012 | - | 2 | - | Рессора взамен поз.1 |
| 2 | 9385-2912012-01 | - | 2 | - | Рессора |
| 3 | 5320-2918052 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн балансира задней подвески с осью |
| 4 | 55111-2918068 | 2 | 2 | 2 | Башмак рессоры с втулками и сальником |
| 5 | 55111-2918070 | 2 | 2 | 2 | Башмак рессоры со втулками допускается замена на поз. |
| 7 | 5320-2918180 | 2 | 2 | 2 | Кольцо уплотнительное башмака рессоры задней подвески в сборе |
| 8 | 5511-2919013 | 6 | 6 | 6 | Штанга реактивная с пальцами взамен поз.9,10,11,12 |
| 9 | 96741-2919012 | 6 | 6 | 6 | Штанга реактивная с пальцами взамен поз. 8,10,11,12 |
| 10 | 5511-2919013-15 | 6 | 6 | 6 | Штанга реактивная с пальцами и гайками (с РМШ) взамен поз. 8,9,11,12 |
| 11 | РКЮИ 452919010 | 6 | 6 | 6 | Штанга реактивная взамен поз. 8,9,10,12 |
| 12 | 630-2919012-20 | 6 | 6 | 6 | Штанга реактивная с пальцами взамен поз. 8,9,10,11 |
|  |  |  |  |  | Детали |
| 13 | 96741-2910094 | 8 | 8 | 8 | Шпилька взамен поз.103 |
| 14 | 96741-2910095 | 8 | 8 | 8 | Шпилька |
| 15 | 96741-2912408 | 4 | - | - | Стремянка рессоры допускается замена на поз.18 |
| 16 | 96742-2912408 | - | 4 | - | Стремянка рессоры |
| 17 | 93344-2912408 | - | - | 4 | Стремянка рессоры |
| 18 | 4310-2912408 | 4 | - | - | Стремянка допускается замена на поз.15 |
| 19 | 55111-2912408-20 | - | - | 4 | Стремянка рессоры взамен поз.17 |
| 20 | 4310-2912412-10 | 4 | 4 | - | Накладка стремянок задней рессоры взамен поз.21 |
| 21 | 96741-2912412 | 4 | 4 | - | Накладка стремянок задней рессоры взамен поз.20 |
| 22 | 93344-2912412 | - | - | 4 | Накладка стремянок задней рессоры |
| 23 | 4310-2912416 | 8 | 8 | - | Гайка стремянки взамен поз.24 |
| 24 | 96741-2912416 | 8 | 8 | - | Гайка М24х1,5-6Н взамен поз.23 |
| 26 | 96741-2912427-02 | 8 | 8 | 8 | Накладка для рессоры(максимальное количество) |
| 27 | 96741-2912427-03 | 8 | 8 | 8 | Накладка для рессоры (максимальное количество) |
| 28 | 96742-2912409 | 2 | 2 | 2 | Фиксатор применяется с поз.12 |
| 29 | 5320-2918184 | 2 | 2 | 2 | Чашка защитная сальника башмака применяется с поз.5 |

1-4

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 |  |
| 32 | 96741-2912485-02 | 4 | 4 | 4 | Палец опоры |
| 33 | 8602-2912550 | 8 | 8 | 8 | Гайка взамен поз.85 |
| 36 | 5320-2918120-20 | 2 | 2 | 2 | Крышка башмака |
| 37 | 5320-2918122 | 2 | 2 | 2 | Прокладка допускается замена на поз.38 |
| 38 | 96741-2918122 | 2 | 2 | 2 | Прокладка взамен поз.37 |
| 39 | 5320-2918169 | 2 | 2 | 2 | Гайка башмака допускается замена на поз.41 |
| 41 | 96741-2918169 | 2 | 2 | 2 | Гайка башмака взамен поз.39 |
| 42 | 5320-2918189 | 1 | - | 1 | Стяжка кронштейнов оси балансира задней подвески допускается замена на поз.43 |
| 43 | 96741-2918189 | 1 | 1 | 1 | Стяжка взамен поз.42 |
| 44 | 9334-08-2918189 | - | 1 | - | Стяжка взамен поз.45 |
| 45 | 9334-08-2918189-01 | - | 1 | - | Стяжка допускается замена на поз.44 |
| 46 | 96741-2918255 | 2 | 2 | 2 | Кольцо упорное взамен поз.47 |
| 47 | 65115-2918075 | 2 | 2 | 2 | Шайба упорная взамен поз.46 |
| 48 | 5511-2919031 | 6 | 6 | 6 | Гайка крепления пальца допускается замена на поз.49 |
| 49 | 96741-2919031 | 6 | 6 | 6 | Гайка крепления пальца взамен поз.48 |
| 51 | 96741-2919032 | 6 | 6 | 6 | Гайка крепления пальца применяется с поз.9 |
| 52 | 93344-2919033 | 12 | 12 | 12 | Шайба плоская 33 |
| 53 | 96741-2919094 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн реактивной штанги взаменпоз.55 |
| 54 | 55111-2919032 | 12 | 12 | 12 | Гайка корончатая |
| 55 | 96741-2919094-04 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн взамен поз.53 |
| 57 | 5320-2919105 | 8 | 8 | 8 | Втулка кронштейна допускается замена на поз.58 |
| 58 | 96741-2919105 | 8 | 8 | 8 | Втулка кронштейна взамен поз.57 |
| 63 | 96741-2919109 | 2 | 2 | 2 | Гайка стяжки допускается замена на поз.86 |
| 65 | 96741-2919111 | 2 | 2 | 2 | Заглушка стяжки допускается замена на поз.106. применятся с поз. 43,44 |
| 67 | 96741-2919112 | 4 | 4 | 4 | Шпилька башмака допускается замена на поз.77 |
|  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 74 | 1/60436/21 | 16 | 16 | 16 | Болт М8-6gx25 |
| 75 | 1/59707/21 | 2 | 2 | 2 | Болт М10х1,25-6gх25 |
| 76 | 1/55413/21 | 2 | 2 | 2 | Болт М12х1,25-6gx75 |
| 77 | 1/59903/21 | 4 | 4 | 4 | Болт М20х1,5-6gx160 взамен поз.67 |
| 81 | 251647 | 2 | 2 | 2 | Гайка самоконтрящаяся М12х1,25-6Н |
| 83 | 1/21643/11 | 12 | 12 | 12 | Гайка Е М20х1,5-6Н 4 шт. с поз.67 |
| 85 | 853518 | 8 | 8 | 8 | Гайка М27х1,5-6Н взамен поз.33 |
| 86 | 853516 | 2 | 2 | 2 | Гайка М42х1,5-6Н взамен поз.63 |
| 87 | 1/05206/01 | 16 | 16 | 8 | Шайба плоская 24,4х42 |
| 88 | 870626 | - | - | 8 | Шайба плоская 27 |

2-4

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 |  |
| 90 | 1/05208/01 | 12 | 12 | 12 | Шайба плоская 30,6х54 |
| 91 | 1/05166/70 | 16 | 16 | 16 | Шайба пружинная 8 |
| 92 | 1/05168/70 | 2 | 2 | 2 | Шайба пружинная 10 |
| 93 | 1/05174/70 | 12 | 12 | 12 | Шайба пружинная 20 |
| 94 | 252164 | 8 | 8 | 8 | Шайба пружинная 27 ОСТ 37.001.115-75 |
| 95 | 252165 | 2 | 2 | 2 | Шайба пружинная 30 ОСТ 37.001.115-75 применяется с поз.8.9.10 |
| 98 | 1/07974/01 | 8 | 8 | 8 | Шплинт разводной 4,7х40 |
| 99 | 1/07979/01 | 10 | 10 | 10 | Шплинт разводной 5,9х60 (10 шт с поз.12) |
| 103 | 853302-П29 | 8 | 8 | 8 | Шпилька М27х1,5-6gх86 взамен поз.14 |
| 106 | 864313-П | 2 | 2 | 2 | Пробка взамен поз.65 |

3-4

4-4

# 9334-08-3101010 Колесо с шиной

# 9334-08-3101011

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 4310-3101015 | 1 | Колесо дисковое 310-533 или 1220-400-533 |
| 2 | 659.3101012 | 1 | Колесо дисковое 533-310 взамен поз.1 |
| 3 | 4310-3101302 | 4 | Груз балансировочный |
|  |  |  | Детали |
| 5 | 4310-3101026 | 1 | Кольцо замочное |
| 6 | 4310-3101027 | 1 | Кольцо бортовое |
| 8 | 9334-08-3101031 | 1 | Переходник |
| 9 | 9334-08-3101032 | 1 | Кольцо уплотнительное |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 11 | 425/85 R21 (Омск) | 1 | Шина пневматическая взамен поз. 12,14 |
| 12 | 425/85R21 КАМА-1260 (повышенной проходимости) | 1 | Шина пневматическая с регулируемым давлением НС 18 156G ТУ 38.604-11-02-95 взамен поз.11,14 |
| 14 | 425/85R21 КАМА-1260-01 (универсальный протектор) | 1 | Шина пневматическая с регулируемым давлением НС 18 156G ТУ 38.604-11-02-95 взамен поз.11,12 |
| 16 | V8 Г0СТ 8107-75 | 1 | Колпачок-ключик |
| 18 | V5 Г0СТ 8107-75 | 1 | Золотник |

# 9334-3500001-01 Привод пневматических тормозов (с АБС)

# 9334-04-3500001-01

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 04 | Сборочные единицы |
| 5 | 93341-3506470-07 | 1 | - | Трубка 12 мм (питающей магистрали) |
| 6 | 93341-3506490-07 | 1 | - | Трубка 12мм (управляющей магистрали) |
| 5 | 93341-3506580-07 | - | 1 | Трубка 12 мм (питающей магистрали) |
| 6 | 93341-3506590-07 | - | 1 | Трубка 12мм (управляющей магистрали) |
| 8 | 8602-3506072-01 | 4 | 4 | Шланг гибкий (L=740мм) |
| 10 | 93341-3506070-07 | 1 | 1 | Трубка 12мм между ресиверами |
| 11 | 8332-3522160 | 1 | - | Трубка от АБС к ресиверу |
| 11 | 8332-3522270 | - | 1 | Трубка от АБС к ресиверу |
| 12 | 93341-3506230-07 | 1 | 1 | Трубка12мм от АБС к РТС |
| 14 | 93341-3506130-07 | 1 | - | Трубка 12мм от воздухораспределителя к ресиверу |
| 14 | 93341-3506220-07 | - | 1 | Трубка 12мм от воздухораспределителя к ресиверу |
| 15 | 93341-3506490-07 | 1 | - | Трубка 12мм от воздухораспределителя к РТС |
| 15 | 93341-3506560-07 | - | 1 | Трубка 12мм от воздухораспределителя к РТС |
| 19 | 93341-3506250-07 | 2 | 2 | Трубка 12мм от тормозной камеры к АБС |
| 20 | 9334-3500042 | 4 | 4 | Хомут |
| 22 | 9674-3513015 | 2 | 2 | Баллон (ресивер основной) |
|  |  |  |  | Детали |
| 26 | 861030 | 4 | 4 | Угольник ввертный М16хМ20 |
| 28 | 96741-3506523 | 16 | 16 | Кольцо уплотнительное d 12 |
| 29 | 8602-3522174-01 | 3 | 3 | Штуцер проходной (М16хМ18) с поз. 82 -4шт |
| 30 | 53205-3401228 | 30 | 35 | Хомут |
| 32 | 9674-3506394 | 2 | 2 | Пробка М22 с поз.75-3шт |
| 33 | 96742-3522175 | 1 | 1 | Штуцер (М22хМ24) |
| 34 | 9674-3506231 | 2 | 2 | Штуцер проходной(М22хМ22) |
| 35 | 9674-3522169 | 5 | 5 | Штуцер (М22хМ18) с поз.75-2шт, с поз.82 -4шт |
| 36 | 8602-3522175 | 1 | 1 | Штуцер (М26хМ24) |
| 37 | 8602-3522226 | 1 | 1 | Прокладка |
| 38 | 9334-3500029 | 8 | 9 | Скоба |
| 39 | 9674-3500034 | 1 | 1 | Угольник ввертный (М18х3/8") c поз.75-4шт |
| 41 | 9674-3522171 | 2 | 2 | Переходник (М22х3/8") с поз.75-5шт |
| 42 | 96741-3506524 | 11 | 11 | Кольцо уплотнительное d16 c поз.82-12шт |
| 43 | 96741-3506547 | 13 | 13 | Скоба d22 c поз.75-14шт, с поз.82-12шт. |
| 44 | 96741-3506544 | 11 | 11 | Скоба d16 c поз.82-12шт |
| 45 | 96741-3506527 | 13 | 13 | Кольцо уплотнительное d22 с поз.75-14шт, с поз.82-12шт |
| 46 | 96931-3506399 | 2 | 2 | Переходник (М16хМ20) |
| 47 | 9693-3506051-02 | 2 | 2 | Пробка М16 |
| 48 | 96741-3506091 | 2 | 2 | Тройник М18хМ20хМ22 |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 50 | 1/09024/21 | 16 | 18 | Болт М6-6gх20 |
| 51 | 1/60438/21 | 2 | 2 | Болт М8-6gx30 |
| 53 | 1/12347/21 | 4 | 4 | Болт М10х1,25-6gх45 |
| 55 | 1/58962/11 | 16 | 18 | Гайка Е М6-6H |
| 56 | 1/61008/11 | 2 | 2 | Гайка Е М8-6H |
| 57 | 1/21647/11 | 12 | 12 | Гайка Е М10х1,25-6Н |
| 58 | 1/07914/11 | 4 | 4 | Гайка низкая М16х1,5-6H |
| 60 | 1/07268/21 | 4 | 4 | Гайка низкая М22х1,5-6H |
| 61 | 1/07267/21 | 2 | 2 | Гайка низкая М20х1,5-6H |
| 62 | 1/05166/70 | 2 | 2 | Шайба пружинная 8,15 ГОСТ 6402-70 |
| 63 | 1/05168/70 | 12 | 12 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 64 | 1/05164/70 | 16 | 18 | Шайба пружинная 6,15 |
| 65 | 1/02634/60 | 8 | 8 | Прокладка 22,1х28х1,5 |
|  |  |  |  | Прочие изделия |
| 70 | 100-3513110 | 2 | 2 | Кран слива конденсата |
| 72 | 100-3515310-01 | 4 | 4 | Клапан контрольного вывода замена поз. 73 |

1-3

| Поз. | Обозначение | - | 04 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 100-3513310 | 4 | 4 | Клапан контрольного вывода взамен 72 |
| 74 | 100-3531008 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный с краном замена на поз.75или82 |
| 75 | 12.3531010 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный с краном взамен поз.74 или82 |
| 77 | 12.3511310 | 2 | 2 | Фильтр магистральный |
| 78 | 100-3521110 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" взамен поз.83 |
| 79 | 100-3521111 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" взамен поз.84 |
| 81 | СБИТ.305122.003 | 3 | 3 | Сетка |
| 82 | 7494.3531010-01 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный замена поз.74 или 75 |
| 83 | 7492.35.21.113 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" замена поз.78 |
| 84 | 7492.35.21.114 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" замена поз.79 |
| 89 | 400 500 0810 | 1 | 1 | Клапан АБС с блоком управления «Vario Compact» |
| 90 | 449 615 030 0 | 1 | 1 | Кабель диагностики |
| 91 | 449 125 100 0 | 1 | 1 | Кабель питания с розеткой ISO76 38 |
| 92 | 449 712 030 0 | 4 | 4 | Удлинитель кабеля датчика |
| 95 | 53205-3506435 | 5 | 5 | Лента спиральная 22х18х19 ТУ 22-45-001-10841338-93 |
| 96 | 53205-3506433 | 8 | 8 | Лента спиральная 12х9х11 ТУ 22-45-001-10841338-93 |

2-3

3-3

# 9334-3500001-02 Привод пневматических тормозов (без АБС)

# 9334-04-3500001-02

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 04 | Сборочные единицы |
| 5 | 93341-3506470-07 | 1 | - | Трубка 12 мм (питающей магистрали) |
| 6 | 93341-3506490-07 | 1 | - | Трубка 12мм (управляющей магистрали) |
| 5 | 93341-3506580-07 | - | 1 | Трубка 12 мм (питающей магистрали) |
| 6 | 93341-3506590-07 | - | 1 | Трубка 12мм (управляющей магистрали) |
| 10 | 93341-3506070-07 | 1 | 1 | Трубка 12мм между ресиверами |
| 11 | 8332-3522160 | 1 | - | Трубка от АБС к ресиверу |
| 11 | 8332-3522270 | - | 1 | Трубка от АБС к ресиверу |
| 14 | 93341-3506130-07 | 1 | - | Трубка 12мм от воздухораспределителя к ресиверу |
| 14 | 93341-3506220-07 | - | 1 | Трубка 12мм от воздухораспределителя к ресиверу |
| 15 | 93341-3506490-07 | 1 | - | Трубка 12мм от воздухораспределителя к РТС |
| 15 | 93341-3506560-07 | - | 1 | Трубка 12мм от воздухораспределителя к РТС |
| 20 | 9334-3500042 | 4 | 4 | Хомут |
| 22 | 9674-3513015 | 2 | 2 | Баллон (ресивер основной) |
|  |  |  |  | Детали |
| 27 | 8602-3522174-01 | 1 | 1 | Штуцер (с поз.82) |
| 28 | 96741-3506523 | 10 | 10 | Кольцо уплотнительное (d 12) |
| 29 | 96741-3506092 | 1 | 1 | Тройник ввертной (М18хМ18х3/8") |
| 30 | 53205-3401228 | 15 | 20 | Хомут |
| 32 | 9674-3506394 | 2 | 2 | Пробка М22 с поз.75-3шт |
| 33 | 96742-3522175 | 2 | 2 | Штуцер (М22хМ24) |
| 34 | 9674-3506231 | 2 | 2 | Штуцер проходной(М22хМ22) |
| 35 | 9674-3522169 | 5 | 5 | Штуцер (М22хМ18) с поз.75-4шт, с поз.82 -7шт |
| 38 | 9334-3500029 | 8 | 9 | Скоба |
| 39 | 9674-3500034 | 4 | 4 | Угольник ввертный (М18х3/8") c поз.75 |
| 41 | 9674-3522171 | 1 | 1 | Переходник (М22х3/8") с поз.75-5шт |
| 42 | 96741-3506524 | 1 | 1 | Кольцо уплотнительное d16 c поз.82 |
| 43 | 96741-3506547 | 15 | 15 | Скоба d22 c поз.75-16шт, с поз.82-14шт. |
| 44 | 96741-3506544 | 1 | 1 | Скоба d16 c поз.82 |
| 45 | 96741-3506527 | 15 | 15 | Кольцо уплотнительное d22 с поз.75-16шт, с поз.82-14шт |
| 46 | 96741-3506525 | 2 | 2 | Кольцо уплотнительное d18 |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 50 | 1/09024/21 | 16 | 18 | Болт М6-6gх20 |
| 53 | 1/12347/21 | 4 | 4 | Болт М10х1,25-6gх45 |
| 55 | 1/58962/11 | 16 | 18 | Гайка Е М6-6H |
| 57 | 1/21647/11 | 10 | 10 | Гайка ЕМ10х1,25-6Н |
| 60 | 1/07268/21 | 4 | 4 | Гайка низкая М22х1,5-6H замена поз.61 |
| 61 | 1/07914/11 | 4 | 4 | Гайка М16х1,5-6H при поставке в МО РФ с поз.83,84 взамен поз.60 |
| 63 | 1/05168/70 | 10 | 10 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 64 | 1/05164/70 | 16 | 18 | Шайба пружинная 6,15 |
| 65 | 1/02634/60 | 6 | 6 | Прокладка 22,1х28х1,5 при поставке в МО РФ -4 шт |
| 66 | 1/02570/60 | 2 | 2 | Прокладка при поставке в МО РФ с поз.83,84 |
|  |  |  |  | Прочие изделия |
| 68 | 53205-3506435 | 5 | 5 | Лента спиральная 22х18х19 ТУ 22-45-001-10841338-93 |
| 69 | 53205-3506433 | 8 | 8 | Лента спиральная 12х9х11 ТУ 22-45-001-10841338-93 |
| 70 | 100-3513110 | 2 | 2 | Кран слива конденсата |
| 72 | 100-3515310-01 | 2 | 2 | Клапан контрольного вывода замена поз. 73 |

1-3

| Поз. | Обозначение | - | 04 | Наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 100-3513310 | 4 | 4 | Клапан контрольного вывода взамен 72 |
| 74 | 100-3531008 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный с краном замена на поз.75или82 |
| 75 | 12.3531010 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный с краном взамен поз.74 или82 |
| 77 | 12.3511310 | 2 | 2 | Фильтр магистральный |
| 78 | 100-3521110 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" взамен поз.83 |
| 79 | 100-3521111 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" взамен поз.84 |
| 81 | СБИТ.305122.003 | 3 | 3 | Сетка |
| 82 | 7494.3531010-01 | 1 | 1 | Клапан воздухораспределительный замена поз.74 или 75 |
| 83 | 7492.35.21.113 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" замена поз.78 |
| 84 | 7492.35.21.114 | 1 | 1 | Головка соединительного типа "Палм" замена поз.79 |

2-3

3-3

# 9334-08-3502120 Кронштейн правый

# 9334-08-3502121 Кронштейн левый

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 | 121 | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-08-3502124 | 1 |  | Кронштейн правый |
| 2 | 9334-08-3502125 |  | 1 | Кронштейн левый |
|  |  |  |  | Детали |
| 3 | 96741-3501117 | 2 | 2 | Кольцо уплотнительное |
| 4 | 2233-3501126 | 1 | 1 | Втулка допускается замена на поз.5 |
| 5 | 96741-3501126 | 1 | 1 | Втулка взамен поз.4 |

# 96741-3502128 Опора разжимного кулака

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96741-3502129-01 | 1 | Опора разжимного кулака допускается замена на поз.4 |
| 2 | 96741-3501117 | 2 | Кольцо уплотнительное в сборе |
| 3 | 96741-3501126 | 1 | Втулка допускается замена на поз.5 |
| 4 | 96741-3502129 | 1 | Опора кулака взамен поз.1 |
| 5 | 96741-3501126 | 1 | Втулка взамен поз.3 |

# 9334-08-3508001 Установка привода стояночного тормоза

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сборочные единицы |
| 1 | 9334-2801350-02 | 1 | Опора блоков |
| 2 | 9674-3508110-01 | 1 | Привод передний |
| 5 | 9334-08-3508180 | 1 | Трос в сборе |
|  |  |  | Детали |
| 11 | 5511-3105063 | 11 | Ось |
| 12 | 5511-3105235-10 | 7 | Блок |
| 14 | 96742-3508085 | 6 | Ограничитель |
| 16 | 96741-3508315-031 | 4 | Планка |
|  |  |  | Стандартные изделия |
| 21 | 1/13069/21 | 4 | Болт М10х1,25-6gх30 ГОСТ 7798-70 |
| 22 | 1/55405/21 | 4 | Болт М12х1,25-6gх35 ГОСТ 7798-70 |
| 27 | 1/21647/11 | 4 | Гайка Е М10х1,25-6Н |
| 28 | 1/61015/11 | 4 | Гайка Е М12х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 |
| 32 | 1/05168/70 | 4 | Шайба пружинная 10,2 ГОСТ 6402-70 |
| 33 | 1/05170/70 | 4 | Шайба пружинная 12,2 |
| 38 | 1/07336/01 | 22 | Шплинт разводной 2,7х25 |

1-2

2-2

# 9674-3508110-01 Привод передний

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9674-3508110-01 | 1 | Привод передний |
| 2 | 9674-3508116-01 | 1 | Винт |
| 3 | 9674-3508024-01 | 1 | Рукоятка |
| 4 | 9674-3508118 | 1 | Винт |
| 5 | 9674-3508164 | 1 | Ручка |
| 6 | 9674-3508166 | 1 | Стержень |
| 7 | 9674-3508167 | 1 | Вилка |
| 8 | 9674-3508169 | 1 | Пружина |
| 9 | 9674-3508170 | 1 | Шайба |
| 10 | 1/05343/00 | 1 | Заклепка 5х20 |
| 11 | 9674-3508120 | 1 | Корпус передний |
| 12 | 9674-3508138 | 1 | Гайка привода |
| 13 | 9674-3508172 | 1 | Крышка |
| 14 | 1/61062/11 | 1 | Гайка Ек М12х1,25-6Н |
| 15 | 864006-П | 1 | Масленка кг 1/8 |
| 16 | 1/05200/01 | 1 | Шайба плоская 12х22 |
| 17 | 1/05204/01 | 1 | Шайба плоская 20х35 |
| 18 | 1/07346/01 | 1 | Шплинт разводной 3х30 |

# 9334-3508180 Трос в сборе

# 9334-08-3508180

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 08 | Детали |
| 1 | 9674-3508179 | 4 | 4 | Колодка |
| 2 | 9674-3508180 | 4 | 4 | Скоба |
| 4 | 9674-3508183 | 2 | 2 | Коуш |
| 5 | 9334-3508382 | 1 | - | Трос Канат 6,2-Г-В-С-Н-Р-1770/170 ГОСТ2688-80 L=6050мм |
| 5 | 9334-08-3508182 | - | 1 | Трос Канат 6,2-Г-В-С-Н-Р-1770/170 ГОСТ2688-80 L=6450мм |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 7 | 1/61008/11 | 8 | 8 | Гайка Е М8-6H ГОСТ 5927-70 |
| 9 | 1/05166/70 | 8 | 8 | Шайба пружинная 8,15 ГОСТ 6402-70 |

# 96742-3533210  Установка штанги РТС (регулятор тормозных сил)

# 9334-08-3533210(01)

# 9693-3533210 (02)

# 9693-3533210-01 (03)

# 96742-3533210-30 (04)

# 96741-3533210-30 (05)

# 9509-3533210 (06)

| Поз. | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Сборочные единицы |
| 1 | 96742-3533200 | 1 |  |  |  |  |  |  | Штанга РТС |
| 1 | 9334-08-3533200 |  | 1 |  |  |  |  |  | Штанга РТС |
|  | 9693-3533200 |  |  | 1 |  |  |  |  | Штанга РТС |
| 1 | 9693-3533200-01 |  |  |  | 1 |  |  |  | Штанга РТС |
| 1 | 96742-3533200-30 |  |  |  |  | 1 |  |  | Штанга РТС |
| 1 | 96741-3533200-30 |  |  |  |  |  | 1 |  | Штанга РТС |
| 1 | 9509-3533200 |  |  |  |  |  |  | 1 | Штанга РТС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детали |
| 3 | 96742-3533213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Стойка |
| 4 | 96742-3533214 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Компенсатор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |
| 8 | 1/21647/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Гайка Е М10х1,25-6Н |
| 9 | 1/05168/70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402-70 |
| 11 | 1/59716/31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт М10х1,25-6gх90 |
| 12 | 1/26443/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Шайба плоская 10х35 |